## Slide 1: Sisäilmaongelmista aiheutuvien terveyshaittojen tunnistaminen sekä toimenpiteiden kiireellisyyden arvioiminen
Anne Hyvärinen, Yksikön päällikkö, Dosentti
Asuinympäristö ja terveys -yksikkö

## Slide 2: Sisäilmaongelmia aiheuttavat monet tekijät – yhdessä ja erikseen
Hiukkaset, ml. Mikrobit, siitepölyt
Eläin- ja siitepöly, pölypunkit, viherkasvit
Kaasumaiset epäpuhtaudet
Haihtuvat orgaaniset yhdisteet
Fysikaaliset tekijät
Lämpötila, kosteus
Homeet, hiivat, bakteerit, virukset, alkueläimet
Liikenteen ja poltto-prosessien hiukkaset, hiekka ym.
Kuidut, huonepöly, tupakansavu
Typpi- ja rikkiyhdisteet
Hiilimonoksidi, hiilidioksidi
Otsoni, radon
Veto, melu
Säteily
ml. mikrobien haihtuvat aineenvaihduntatuotteet (homeenhaju)
ml. mikrobien tuottamat toksiinit

## Slide 3: Jotta sisäilmaongelman voi ratkaista, on hallittava kokonaisuus!
Lähtötilanne
Olemassa olevan tiedon kokoaminen
Katselmus
Epäpuhtauslähteiden havainnointi
Ilmanvaihdon toimivuuden tarkastus
Tutkimukset
Mahdolliset lisätutkimukset – ja mittaukset
Käyttäjän haastattelu

## Slide 4: Sisäilmaongelmat haastavia kokonaisuuksia – tarvitaan moniammatillista yhteistyötä
Altistumisolosuhteet eli mikä aiheuttaa oireita tai haittaa?
  Rakennuksen tekninen tutkiminen - kosteus- ja homevauriot
  Ilmanvaihdon ja painesuhteiden selvitys
  Epäpuhtauslähteiden selvittämiseen tarvittavat tutkimukset (esim. mikrobit, kemialliset epäpuhtaudet, kuidut)
  Fysikaalisten tekijöiden selvittäminen
Käyttäjien kokemukset ja terveyden tila eli mitä oireita tai haittoja koetaan
  Sisäilmakyselyt (oireet, havainnot olosuhteista)
  Tiedot sairastumista, poissaoloista
Tiedottaminen koko prosessin aikana
Toimijoiden tulee olla päteviä ja ammattitaitoisia

## Slide 5: Altistumisolosuhteen arviointi
Tavoitteena paikallistaa epäpuhtauslähteet ja arvioida altistumista
Ei ole yhtä yksittäistä mittaus- tai määritysmenetelmää, jolla asia hoituu
Päivitettyä ohjeistusta menetelmistä ja toimintatavoista mm.:
  Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus –opas, YM 2016
  STM:n asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista (545/2015) sekä ns. asumisterveysasetuksen soveltamisopas (http://www.valvira.fi/ymparistoterveys/terveydensuojelu/asumisterveys)
      Fysikaalisia, kemiallisia ja biologisia tekijöitä koskevat
        yleiset arviointiperusteet
        mittausmenetelmät
        toimenpiderajat
      Ulkopuolisen asiantuntijan koulutuksen sisältövaatimukset ja osaamistavoitteet

## Slide 6: Tavoitteena epäpuhtauslähteen toteaminen - esimerkkinä mikrobikasvu
Osoitetaan mikrobiologinen epäpuhtauslähde rakennuksessa
  Mikrobikasvu pinnalla tai materiaalissa
  Epätavanomainen mikrobilähde ml. kulkeutuminen toisesta tilasta
  Näytteet apuna myös korjausalueen laajuuden määrittelyssä
Tunnistetaan tavanomaisesta poikkeavia mikrobipitoisuuksia ja lajistoa kasvatukseen perustuvalla menetelmillä ensisijaisesti rakennusmateriaalinäytteistä
Ilmanäytteitä ei suositella, koska ongelmaa ei välttämättä havaita niiden avulla
  Suuri ajallinen ja paikallinen vaihtelu
  Useita pitoisuuksiin vaikuttavia tekijöitä - ns. normaalilähteet
  Eivät paikallista vauriokohtaa!

## Slide 7: Entäs sisäilman toksisuusmittaukset?
Jokaisessa rakennuksessa on myrkyllisiä aineita
Toksisuutta testeissä voivat aiheuttaa esim. ulkoilman saasteet, pakokaasut, palamistuotteet, talouskemikaalit, mikrobitoksiinit
  Sisäilma voi olla testin mukaan ”myrkyllistä” esim. pakokaasujen seurauksena – ”syytetäänkö” itse rakennusta turhaan?
  Menetelmä ei kerro toksisuuden syytä – selvitettävä muilla tavoilla
Sisäilman toksisuustestien tulosten merkitystä ihmisen terveyden kannalta EI tiedetä
TOXTEST-projekti: Itä-Suomen yliopisto, THL, TTL, Helsingin yliopisto ja Turun yliopisto
  Pölynäytteen toksisuuden mittausta ei tule käyttää kosteusvaurion vakavuuden arviointiin
  Ulkopuolinen arviointi vahvisti yllä olevan johtopäätöksen

## Slide 8: Vaurioiden/epäpuhtauslähteen vakavuuden arviointi
Ei ole olemassa yhtä yksittäistä mittausta/tutkimusta, joka kertoo vaurioiden vakavuuden tason
Tulee myös perustua kokonaisuuden arviointiin, jossa huomioidaan
  Altistumisen todennäköisyys ja määrä
  Toteutuneet terveyshaitat:
    Haastavaa erityisesti asuntokohteissa, koska yksittäisen asukkaan kokeman oireilun merkitystä on vaikea arvioida - herkkyys vaihtelee voimakkaasti

## Slide 9: Altistumisen todennäköisyyteen ja määrään vaikuttavat tekijät
Vaurion/epäpuhtauslähteen voimakkuus ja/tai laajuus
Vaurion tai epäpuhtauslähteen sijainti
  Tilat, joissa oleskellaan toistuvasti vs. joissa ei oleskella
  Onko pinnoilla, sisäpuolisissa vai ulkopuolisissa rakenteissa
  Ilmanvaihtokanavissa
Onko ilmayhteys vaurioituneisiin rakenteisiin tai tilaan?
Paine-erot tilojen ja rakenteiden välillä – vaikuttavat epäpuhtauksien kulkeutumiseen
  Hallittavissa / ei hallittavissa
  Toistuva ja/tai merkittävä alipaineisuus
Tilojen käyttöaste ja altistumisaika
Mikrobialtistuminen havaittavissa ilmanäytteissä vahvistaa altistumisen todennäköisyyttä, mutta EI heikennä sitä, että altistumista ei tapahtuisi, jos vaurioita havaittu ja on olemassa altistumisreitti
  HUOMIO ns. puhtaat ilmanäytteet EIVÄT poissulje altistumista!

## Slide 10: Terveydentilan arviointi
Sairastumisen ja rakennuksen olosuhteen syy-yhteyden osoittaminen yksilötasolla hankalaa
  Ei yhtä selvää ”hometalo/sisäilmasairautta”
  Yksilökohtainen herkkyys
  Ei spesifisiä diagnostisia kriteerejä
  Tieto altistumisesta – yhteenveto ammattilaiselta!
Sisäilmakyselyjä voidaan käyttää toteutuneiden oireiden ja sairastuvuuden arvioinnissa
  Esim. TTL:n kyselyä ei suositella käytettäväksi, jos vastaajia < 20
  Kiristynyt tilanne ja tietoisuus voi vääristää
  Tiedot sairastumista, poissaoloista
YHTEISTYÖ terveydenhuollon ja sisäilma-asiantuntijoiden kanssa tärkeää!

## Slide 11: Terveyshaitasta toimenpiteisiin
Terveyshaitta tulee poistaa
Toimenpidesuositusten ja niiden kiireellisyyden tulee perustua kokonaisuuteen, jossa huomioidaan
  Terveyshaittaa aiheuttavan tekijän esiintyminen
  Altistumisen todennäköisyys, kesto, määrä ja laatu
    altistumisen välttämisen ja poistamisen mahdollisuudet
  Rakennuksen käyttäjien kokema oireilu ja sairastavuus
Altistumiseen vaikuttavat
  lähteen voimakkuus, laajuus, sijainti ja ominaisuudet
  epäpuhtauksien vapautumiseen ja leviämiseen vaikuttavat tekijät, kuten ilmanvaihto, painesuhteet ja ilmavuotoreitit